|  | Додаток Д ( Е ) довідковий до ДБН А.2.2-3:2014 затверджений Наказом Мінрегіонбуду України від 04.06.2014 № 163 |
| --- | --- |
| Відомість обсягів робіт |
| Будівництво дитячого та спортивного майданчиків біля будинків на пр. Незалежності, 114-В в м. Чернівці |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 2-1-1 на загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |  |
| 1 | Очищення дiлянки вiд смiття | м2 | 1594 |  |
| 2 | Планування площ бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохiд | м2 | 1594 |  |
| 3 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | м3 | 156 |  |
| 4 | Перевезення грунту до 5 км | т | 249,6 |  |
| 5 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | м3 | 156 |  |
|  | Роздiл 2. Покриття майданчиків та доріжок |  |  |  |
| 6 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | м3 | 165,3 |  |
| 7 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 551 |  |
| 8 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 551 |  |
| 9 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 261 |  |
| 10 | Приготування важкого бетону з гравiю, клас бетону В7,5 | м3 | 13,3 |  |
| 11 | Укладання плит перекриття колодязя площею до 5 м2 | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Сходи |  |  |  |
| 12 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | м3 | 9 |  |
| 13 | Улаштування основи пiд фундаменти гравiйної | м3 | 7,2 |  |
| 14 | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних iз ребрами угору | м3 | 2,7 |  |
| 15 | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних плоских | м3 | 1,8 |  |
|  | Роздiл 4. Підпірна стіна |  |  |  |
| 16 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | м3 | 31,2 |  |
| 17 | Планування вручну дна i скосiв виїмок каналiв, група грунтiв 1 | м2 | 26 |  |
| 18 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | м3 | 13 |  |
| 19 | Улаштування основи пiд фундаменти гравiйної | м3 | 3,9 |  |
| 20 | Улаштування стрiчкових фундаментiв залiзобетонних, при ширинi по верху понад 1000 мм | м3 | 12 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Улаштування залiзобетонних пiдпiрних стiн i стiн пiдвалiв висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм | м3 | 28 |  |
| 22 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (для огорожі волейбольного майданчика) | т | 0,033 |  |
|  | Роздiл 5. Волейбольне поле |  |  |  |
| 23 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | м2 | 192 |  |
| 24 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см | м2 | 192 |  |
| 25 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | м3 | 0,3 |  |
| 26 | Улаштування бетонних фундаментiв загального призначення пiд колони об'ємом до 3 м3 | м3 | 0,192 |  |
| 27 | Установлення стійок (для сітки волейбольної) при бетонуваннi iз зв'язками з арматури | т | 0,027 |  |
| 28 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (для огорожі волейбольного майданчика) | т | 0,096 |  |
| 29 | Електродугове зварювання при монтажi огорожi одноповерхових виробничих будiвель | т | 0,384 |  |
| 30 | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей по стовпах без цоколя, висотою 3 м | м | 63 |  |
|  | Роздiл 6. Дитячі та тренажорний майданчики |  |  |  |
| 31 | Улаштування пісочниці з дошок | м2 | 6 |  |
| 32 | Улаштування засипки пiском | м3 | 2,7 |  |
| 33 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | м3 | 1,863 |  |
| 34 | Улаштування бетонних фундаментiв загального призначення пiд колони об'ємом до 3 м3 | м3 | 2,9 |  |
| 35 | Приготування важкого бетону з гравiю, клас бетону В7,5 | м3 | 2,948 |  |
| 36 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,225 |  |
| 37 | Встановлення дитячого та спортивного інвентарю | елемент | 13 |  |
|  | Роздiл 7. Газон |  |  |  |
| 38 | Пiдготовлення грунту вручну для влаштування партерного i звичайного газону з внесенням рослинної землi шаром 15 см | м2 | 855 |  |
| 39 | Посiв газонiв партерних, маврiтанських та звичайних вручну | м2 | 855 |  |
|  | Роздiл 8. Вуличне освітлення |  |  |  |
| 40 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 1 | м3 | 14,4 |  |
| 41 | Планування вручну дна i скосiв виїмок каналiв, група грунтiв 1 | м2 | 24 |  |
| 42 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | м3 | 10,8 |  |
| 43 | Улаштування постелi при одному кабелi у траншеї | м | 81 |  |
| 44 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттiв, маса 1 м до 1 кг | м | 81 |  |
| 45 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т | опора | 11 |  |
| 46 | Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або ртутними лампами | шт | 11 |  |
| 47 | Улаштування бетонних фундаментiв загального призначення пiд колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 2,2 |  |
| 48 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,0275 |  |
| 49 | Улаштування вiдгалужень вiд ВЛ 0,38 кВ до будiвель вручну, кiлькiсть проводiв у вiдгалуженнi - 1 | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних на конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 3 кг | шт | 1 |  |
| Склав |  |  |
|  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |
| Перевірив |  |  |
|  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |